ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.

„ZAKUP WYPOSAŻENIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY 
WE WSCHOWIE W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SIEDZIBY” – ETAP II 
(II POSTĘPOWANIE)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  we Wschowie działając zgodnie z  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o dokonaniu następujących zmian w treści SIWZ.

Zmiana dot. treści Opisu przedmiotu zamówienia na realizację Części 2 zamówienia ( sprzęt elektroniczny) stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz Rozdziału 8 i 12 SIWZ.

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ PO ZMIANACH ( zmiany naniesione w kolorze czerwonym)

WYMAGANIA MINIMALNE:

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚC [SZT.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer stacjonarny Typu „ALL IN ONE” | komputer zintegrowany z ekranem LCD, o przekątnej 21.5” ekran dotykowy Rozdzielczość wyświetlacza: 1920x1080 (1080p) procesor : i3-3220 częstotliwości taktowania: 3300 MHz, pamięć ram minimum 4GB dysk twardy minimum 500 GB wbudowana karta graficzna zintegrowana karta dźwiękowa zintegrowana wbudowana nagrywarka CD, DVD wbudowana kamera wbudowane głośniki minimum 5 portów USB złącze RJ-45 czytnik kart klawiatura mysz Zainstalowany system Microsoft Windows 7 Professional w wersji 64-bitowej Gwarancja minimum 3 lata | 12 sztuk: Stanowisko katalogowe P-01a – 1 szt Stanowisko komputerowe P-03 – 6 szt Stanowisko katalogowe P-1.6 – 2 szt Stanowisko komputerowe P-2.3 – 3 szt |
| 2 | Komputer stacjonarny Typu „ALL IN ONE” | Zintegrowana konstrukcja „all-in-one” Ekran : Wyświetlacz panoramiczny TFT o przekątnej 21,5 ” (obszar widoczny), z podświetleniem LED. Rozdzielczość: 1920x1080 pikseli Procesor: Czterordzeniowy procesor Intel Core i5 2,5 GHz z 6 MB wbudowanej współdzielonej pamięci podręcznej L3 Pamięć RAM4 GB (dwa moduły 2 GB) pamięci DDR3 1333 MHz Pamięć masowa Dysk twardy 500 GB (7200 obr/min) Procesor graficzny AMD Radeon HD 6750M z 512 MB pamięci GDDR5 Obsługa wideo i kamera Wbudowane głośniki stereofoniczne Wyjście słuchawkowe/optyczne wyjście cyfrowe audio (mini-jack) Wejście liniowe/optyczne wejście cyfrowe audio (mini-jack) Wbudowany mikrofon Min. jeden port Thunderbolt w 21,5-calowym komputerze iMac Wyjście Mini DisplayPort z obsługą interfejsów DVI, VGA i podwójnego DVI Jeden port FireWire 800; 7 watów Min. Cztery porty USB 2.0 Gniazdo karty SDXC Szczelinowy napęd SuperDrive 8x, szybkość nagrywania 4x, obsługa płyt dwuwarstwowych (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) dopuszcza się napęd zewnętrzny (przyłączany przez port USB). Wejście/wyjście audio Odbiornik podczerwieni Klawiatura bezprzewodowa Apple Magic Mouse z gładką powierzchnią dotykową Multi-Touch, reagującą na proste gesty (przewijanie i machnięcia). Możliwość klikania (jednokrotnego lub dwukrotnego) w dowolnym miejscu. Konstrukcja odpowiednia dla osób lewo- i praworęcznych. System operacyjny OS X Komputer wraz z oprogramowaniem OS MountainLion Gwarancja minimum 3 lata | 2 sztuki: Stanowisko komputerowe P-0.2 – 2 szt |
| 3 | Komputer stacjonarny | Typ obudowy komputera: Tower Procesor: i3-2120 Częstotliwość procesora: min. 3300 MHz Dysk twardy: min. 500 GB Pamięć RAM 4GB Rodzaj pamięci: DDR3 Karta graficzna: TAK Karta sieciowa: TAK Interfejsy 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x HDMI 12 x USB 2.0 1 x RJ-45 (LAN) 1 x wyjście słuchawkowe 1 x wejście na mikrofon 1 x wejście liniowe Porty USB : min. 6 (tylny panel) Porty USB : min 2 (przedni panel) Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit Dołączone wyposażenie: Klawiatura z USB ora mysz optyczna z USB z przewijaniem Gwarancja: minimum 3 lata | 10 sztuk: Stanowisko obsługiP-01a - 2szt. Stanowisko pracy P-013 – 1 szt Stanowisko pracy P-014 – 1 szt Stanowisko obsługi P-1.6-2 szt Stanowisko pracy p-1.7 – 1 szt Stanowisko obsługi P-2.3-2 szt Stanowisko pracy P-2.1 -1 szt |
| 4 | Monitor | Typ monitora: LCD / LCD-TV / LED ; Przekątna ekranu: min. 19 cali; Rozdzielczość obrazu: min. 1440 x 900 pikseli; Czas reakcji matrycy: min. 5 ms; Jasność: 250 cd/m2; Kontrast: min. 1000:1; Kąt widzenia poziomy: min. 170 stopni; Kąt widzenia pionowy: min. 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln; Złącza wejściowe: analogowe D-Sub; audio Wbudowane głośniki Możliwość pochylenia panela (tilt): Tak; Kolor obudowy: czarny; Gwarancja: minimum 3 lata | 10 sztuk: Stanowisko obsługi P-01a - 2szt. Stanowisko pracy P-013 – 1 szt Stanowisko pracy P-014 – 1 szt Stanowisko obsługi P-1.6-2 szt Stanowisko pracy p-1.7 – 1 szt Stanowisko obsługi P-2.3-2 szt Stanowisko pracy P-2.1 -1 szt |
| 5 | Komputer przenośny | Zastosowanie: przenośny Typ wyświetlacza i obszar aktywny: technologia LED, przekątna 17,3” Format obrazu: 16:9 Rozdzielczość: 1600x900 Procesor: i3-2370M, 2,4 MHz, lub równoważny, Pamięć Ram: min. 4 GB Dysk twardy: min. 500 GB Pamięć graficzna: zintegrowana Wbudowany mikrofon, karta dzwiękowa, głośniki stereo System operacyjny: Windows 7 Profesional zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego / Windows Złącza Av ( urządzenie będzie podłączone m.in. do projektora) USB Czytnik kart pamięci Karta sieciowa Kamera internetowa Oprogramowania dedykowane urządzeniu. Gwarancja minimum 3 lata | 1 sztuka: Sala wielofunkcyjna P-03 – 1 szt. |
| 6 | Telewizor 42” | Rodzaj ekranu: LED Przekątna ekranu: 42 cale Format obrazu: 16/9 Rozdzielczość: 1920 x 1080 Częstotliwość odświeżania: min. 200 Hz Technologie: Full HD, DVB-T, MPEG-4, Wide Color Enhancer Plus lub inna równoważna technologia gwarantujaca wysoką jakość obrazu, Tuner: TAK Konfiguracja: Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Menu w języku polskim System fonii: Stereo Dźwięk - technologie: Dolby Digital Plus, DTS, Głośniki: 2 głośniki Moc głośników: min. 20W Złącza: HDMI: min. 4 Wejścia Euro: min. 1 Inne wejścia/wyjścia: Złącze antenowe, Złącze kompozytowe, HDMI 1.4, Cyfrowe wyjście audio optyczne, Wejście audio Mini Jack, Wejście PC, 3 x USB Konstrukcja: Montaż ścienny Uwaga: wraz z telewizorem należy dostarczyć okablowanie do odtwarzacza wideo, który jest na stanie biblioteki. Gwarancja minimum 3 lata | 1 sztuka: Wypożyczalnia /czyt dziecięca P-2.3 – 1 szt |
| 7 | Uchwyt do telewizora | uchwyt naścienny do telewizora 37 cali, z możliwością regulacji kąta nachylenia telewizora. Montaż do ściany wg wskazań Zamawiającego |  |
| 8 | konsola gier | Konsola do gier, typ konsoli Playstation 3 (PS3) 320GB , lub produkt równoważny. Kolor obudowy czarny Obraz : odtwarzanie płyt CD Audio, CD R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD ROM, AVCHD, BD-R, BD-RW, odtwarzanie filmów w formacie Divix, MP4, DVD Video, Blur-Ray, obsługiwany sygnał video 1080p 1080i, 720p (16:9), 576p, 576i (16:9, 4:3), odtwarzanie zdjęć w formacie JPG, gry i filmy 3D Dźwięk: dekodery Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS HD, LPCM 7.1ch. obługiwane formaty dźwięku MP3, WMV, ACC Komunikacja złącze sieciowe: LAN Network, WiFi 802.11b/g, bluetooth 2.0, dwa złącza USB 2.0, wyjście HDMI, cyfrowe wyjście optyczne. wbudowany dysk twardy 320GB, procesor CPU Cell Broadband Engine, bezprzewodowe pady z czujnikiem ruchu Sixassis, DualShock3, możliwość połączenia z Playstation Portable, wbudowana przeglądarka internetowa, możliwość podpięcia do sieci Playstation Network umożliwiającej granie w gry online, ściągania gier i innych materiałów audio-video, możliwość podpięcia klawiatury i myszki, Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 290 x 65 x 290 mm Zasilanie 230-240V / 50-60Hz Gry w zestawie Sports Champions lub równowazne Wyposażenie 1 pad, gra, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel audio-wideo, kabel zasilający, karta gwarancyjna, kontroler PlayStation Move, przejściówka Euro-Cinch Gwarancja min. 12 miesięcy | 1 sztuka: Wypożyczalnia /czyt dziecięca P-2.3 – 1 szt |
| 9 | Skaner płaski A4 | Klasa skanera A4 Pionowy wymiar obszaru skanowania 297 mm Poziomy wymiar obszaru skanowania 216 mm Typ skanera jednoprzebiegowy kolorowy płaski technologia CIS Element światłoczuły CIS Optyczna rozdzielczość skanowania min. 1200 x 1200 dpi Maksymalna rozdzielczość skanowania min. 1200 x 1200 dpi Głębia koloru 48 bit Zewnętrzna głębia skanowania 24 bit Złącza zewnętrzne: USB 2.0 1 szt. Gwarancja minimum 3 lata | 1 sztuka |
| 10 | Drukarka laserowa mono A4 | Rozmiar nośnika A4 Rozdzielczość w pionie (mono) 600 dpi Rozdzielczość w poziomie (mono) 600 dpi Prędkość druku: 25 str./min. Wydajność 8000 str./mies. Obsługa papieru / nośniki Pojemność podajników papieru min. 250 szt. Zainstalowane podajniki papieru • Podajnik na 250 arkuszy Podajnik wielofunkcyjny na 10 arkuszy Maks. pojemność tac odbiorczych papieru 150 szt. Automatyczny dupleks Tak Gramatura papieru 60-163 g/m2 Procesor: Prędkość procesora 400 MHz Pamięć: Zainstalowana pamięć 32 MB Interfejsy / Komunikacja USB 2.0 1 szt. Karta sieciowa (LAN/GBLAN) 10/100 Oprogramowanie: sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD-ROM Gwarancja minimum 3 lata | 4 sztuki: Stanowisko obsługi P-01a - 1szt. Stanowisko pracy P-014 – 1 szt Stanowisko obsługi P-1.6-1 szt Stanowisko obsługi P-2.3-1 szt |
| 11 | Drukarka kolor A3 | Technologia druku: atramentowa Kierunek druku: drukowanie dwukierunkowe z logicznym wyszukiwaniem. Maksymalna rozdzielczość (dpi): 5760 x 1440, zoptymizowana Maksymalny format druku: А3+ Minimalny rozmiar kropli (pl): 1.5 Кonfiguracja dysz:(black, cyan, light cyan, magenta, light magenta, yellow) Konfiguracja atramentu: wodorozpuszczalny. Interfejs:USB 2.0 Hi-Speed (podłączenie do PC/Mac) Metoda podawania papieru: podawanie arkuszy Format nośnika: A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, 13x18 cm, 9x13 cm, 10х15 cm, CD 12 cm, MCD, CD 8 cm Gramatura nośnika: maksimum 300 g/m2 Druk bez marginesów: Tak Druk na CD i DVD płytach: tak Poziom hałasu (mniej niż dB): 47 Długość x szerokość x wysokość (standard): 615х314х223 Długość x szerokość x wysokość (podczas drukowania): 615х803х413 Zawartość zestawu:, CD ze sterownikami i oprogramowaniem, instrukcja instalacji, instrukcja obsługi, podręcznik do podłączenia sieciowego, przewód zasilający, karta gwarancyjna, instrukcje instalowania. Gwarancja minimum 3 lata | Stanowisko pracy P-013 – 1 szt |
| 12 | Urządzenie wielofunkcyjne A3 | Podstawowe funkcje urządzenia drukarka Kopiarka Skaner Technologia druku laserowa Maks. rozmiar nośnika A3 Maksymalna szybkość druku (mono) 18 str./min. Pamięć: 64 MB Rozdzielczość w poziomie (mono) 600 dpi Rozdzielczość w pionie (mono) 600 dpi Gramatura papieru 64-128 g/m2 kasety i podajnik papieru: - kaseta A3/ A4 z pojemnością na poziomie 250 arkuszy. - podajnik uniwersalny na poziomie 50 arkuszy Obsługiwane nośniki papier A3 papier A4 papier A5 Typ skanera - kolorowy Optyczna rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi Skalowanie 25-400 % Złącze zewnętrzne USB 2.0 Gwarancja: min. 3 lata | 1 sztuka: Zaplecze stanowiska obsługi P-1.6 – 1 szt. |
| 13 | Urządzenie do odsłuchu CD nablatowe | Stacja odsłuchowa płyt CD - na jedną płytę Mechanizm napędowy CD wraz z cyfrową technologią wyposażony w niezniszczalne przyciski sensoryczne dla Startu, Next, Volume i zmieniający się sygnał świetlny. Automatyczny włącznik po ponownym dotknięciu. Napięcie robocze to 7,5 Volt. Napięcie sieciowe 110-220 Volt z certyfikatem CE, VDI, UL. Wymiary stacji ok. 230x164x30 mm. W zestawie haki montażowe i wieszak na słuchawki. Słuchawki wykonane z Policarbonatu – materiału odpornego na uderzenia wraz z opancerzonym przewodem. W słuchawkach system Stop&Go, który uruchamia i wyłącza stację odsłuchową – jego działanie polega na tym, że kiedy zdejmujemy słuchawki z wieszaka, rozwieramy je, urządzenie automatycznie się włącza, natomiast odwieszając – po 5 sekundach stacja się zatrzymuje. Na wyposażeniu powinien być klucz otwierający pokrywę i ułatwiający wymianę dysku Gwarancja minimum 3 lata | 2 sztuki: Stanowisko odsłuchowe P-0.2 – 2 szt |
| 14 | Ekran projekcyjny | Ekran elektryczny do projekcji Powierzchnia projekcyjna: ok. 270cm x 200cm Szeroki kąt widzenia widzenia, min 100 stopni Ekran z możliwością montażu na suficie. Przełącznik ścienny oraz pilot zdalnego sterowania na podczerwień Montaż wg zaleceń Zamawiającego Gwarancja minimum 3 lata | 1 sztuka: Sala Wielofunkcyjna – 1 szt. |
| 15 | Wideoprojektor | Technologia DLP Rozdzielczość natywna XGA 1.024 x 768 Jasność 4000 ANSI Lumen kontrast 4500:1 Zącze HDMI wraz z HDCP żywotność lamp min. 2.500 h min. 1 rok gwarancji na lampę Gwarancja minimum 3 lata | 1 sztuka: Sala Wielofunkcyjna P03 – 1 szt. |
| 16 | System nagłośnienia | zestaw do małego nagłośnienia prezentacji, promocji , konferencji , itp. zestaw powinien zawierać: min.4 kanałowy 80 Watowy mikser ze wzmacniaczem, 2 kolumny głośnikowe, min. 100W 2 statywy dla kolumn 2 mikrofony bezprzewodowe, Okablowanie Gwarancja minimum 3 lata | 1 komplet: Sala Wielofunkcyjna – 1 szt. |
| 17 | Słuchawki Przewodowe | Słuchawki stereo hi-fi, dobra izolacja od zewnętrznego hałasu oraz odwzorowanie żywych i wyraźnych basów. Lekkie słuchawki o usztywnionej konstrukcji wyposażone w mocowanie zabezpieczające zapewniający doskonały kontakt z uchem. Wygodny manualny 'zwijacz' przewodu. Impedancja 32 Ohm Połączenie jack 3,5/6,3 mm stereo Pasmo przenoszenia 18 - 18000 Hz Zniekształcenia harmoniczne THD <0,5% Dynamika SPL 115 dB (1 kHz, 1Vrms) Przetworniki dynamiczne, zamknięte Nauszniki nauszne Kabel 3 m Waga (bez kabla) 130g Min. 1 rok gwarancji | 10 sztuk: Czytelnia czasopism P0.2- –2 sztuki Sala wielofunkcyjna P0.3 – 6 szt Wypożyczalnia dziecieca P2.3 – 2 szt |
| 18 | Telefon | Linia – analogowa Podświetlany wyświetlacz 1,8" System głośnomówiący Książka telefoniczna na 100 wpisów (nazwa 16 zn., numer 24 cyfry) Lista ponownego wybierania 10 numerów Lista identyfikacyjna 50 numerów Odbiór rozmowy dowolnym przyciskiem Identyfikacja abonenta wywołującego Menu w j. polskim Data i godzina Flash Konferencja trójstronna Tryb ECO Blokada klawiatury Możliwość zalogowania do 6 słuchawek. Czas rozmowy: do 18 godzin, czas czuwania do 170 godzin, czas ładowania do 7 godzin. Min. 1 rok gwarancji | 7 sztuk: Stanowisko obsługi P-01a - 2szt. Stanowisko pracy P-014 – 1 szt Stanowisko obsługi P-1.6-1 szt Stanowisko pracy p-1.7 – 1 szt Stanowisko obsługi P-2.3-1 szt Stanowisko pracy P-2.1 -1 szt |
| 19 | Telefon / fax | FAKS / TELEFON bezprzewodowy / KOPIARKA / AUTOMAT ZGŁOSZENIOWY/ technologia wydruku – termo transfer, papier- zwykły Maksymalna prędkość modemu 9600 bps ok. 12 s./str. (dobierana automatycznie) Odbiór do pamięci (około 28 stron). Wysyłanie z pamięci (około 25 stron). Funkcja kopiowania skanowanie do pamięci 64 odcienie szarości Transmisja opóźniona Rozsyłanie do wielu abonentów Identyfikacja Abonenta Wywołującego z prezentacją nazwy i numeru Książki telefoniczne: słuchawka (50), faks (100) Cyfrowy system głośno mówiący w bazie i słuchawce Dzwonki polifoniczne Automatyczna sekretarka: ok. 15 minut nagrania Komunikaty na wyświetlaczu LCD i wydruki raportów w języku polskim Elektroniczna regulacja głośności głośnika i dzwonka Rozmowy wewnętrzne pomiędzy słuchawkami oraz słuchawką i telefaksem Możliwość współpracy z 5 dodatkowymi słuchawkami DECT Min. 1 rok gwarancji | 1 sztuka: Stanowisko pracy P-013 – 1 szt |
| 20 | UPS | Moc pozorna 500 VA Moc rzeczywista 300 Wat Architektura UPSa off-line (standby) Maks. czas przełączenia na baterię 6 ms Liczba i rodzaj giazdek z utrzymaniem zasilania 4 x IEC320 C13 (10A) Typ gniazda wejściowego kabel z wtykiem PL (10A) Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 9 min Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 170-270 V Zimny start Tak Porty komunikacji USB Diody sygnalizacyjne • praca z sieci zasilającej, praca z baterii, ładowanie baterii, przeciążenia UPSa Alarmy dźwiękowe • praca z baterii przeciążenie UPSa znaczne wyczerpanie baterii Typ obudowy Tower Wyposażenie: Kabel USB, Instrukcja obsługi. Min. 1 rok gwarancji | 10 sztuk: Stanowisko obsługi P-01a – 2 szt. Stanowisko pracy P-013 – 1 szt Stanowisko pracy P-014 – 1 szt Stanowisko obsługi P-1.6-2 szt Stanowisko pracy p-1.7 – 1 szt Stanowisko obsługi P-2.3-2 szt Stanowisko pracy P-2.1 -1 szt |
| 21 | Listwa zasilająca | Listwa przeciw przepięciowa do każdego komputera Gniazd wejściowych min. 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V Bezpiecznik Długość kabla min. 1,8m | 20 sztuk |
| 22 | System administracji - Serwer | Serwer w obudowie 1U z możliwością montażu w szafie o głębokości 800mm Procesor: Intel Xeon E3-1280 /3.5 GHz, 8MB cache/ Chipset: Intel C202 chipset Pamięć RAM: 8 GB ECC DDR3 PC-1333 (2x4GB) Kontroler RAID: Intel Server RAID Controller /8xSAS/SATA, RAID 0/1/10/ Konfiguracja RAID: włączony RAID 1 Pierwszy dysk twardy: 600GB SAS /15000 rpm, 16 MB cache/ Drugi dysk twardy: 600GB SAS /15000 rpm, 16 MB cache/ Karty sieciowe: PRO/1000 Server Network (zintegrowana) + Intel® PRO/1000 Server Network Kabel Ethernet: Kabel sieciowy CAT 5e - 3 metry - 1 szt. Napęd optyczny: DVD-RW Obudowa: Obudowa 1U z szynami do wysuwania Gwarancja: 3 lata NDR - naprawa w miejscu instalacji - reakcja następnego dnia roboczego Oprogramowanie: Linux - Red hat, Cent OS lub równoważny system operacyjny kompatybilny z środowiskiem bazodanowym oprogramowania Prolib, oraz realizujący usługę serwera plików oraz drukarek dla platformy Windows Zasilacz awaryjny: APC Smart-UPS 1500VA (1000 Wat) 2U Gwarancja minimum 3 lata | 1 sztuka: Pom. techniczne na parterze koło klatki schodowej |
| 23 | Oprogramowanie Microsoft Office 2010, | licencja grupowa (MOLP/OLP) MS Office Professional 2010 PL , lub produkt równoważny, aplikacje: - Word 2010, - Excel 2010, - PowerPoint 2010, - OneNote 2010 - Outlook 2010 - Publisher 2010 - Access 2010 | 19 stanowisk |
| 24 | Oprogramowanie Photoshop CS6 PL Win, | Oprogramowanie graficzne do obróbki grafiki, lub produkt równoważny | 1 sztuka |
| 25 | Oprogram. CorelDRAW Graphics Suite X6 PL, | CorelDRAW Graphics Suite X6 PL, lub produkt równoważny, pakiet graficzny do profesjonalnego projektowania, tworzenia ilustracji i grafik internetowych. | 1 sztuka |
| 26 | Program antywirusowy | Program antywirusowy np. Eset Nod32 Antivirus lub program równoważny na 14 stanowisk komputerowych w tym dwa stanowiska komputerowe iMAC. Długość subskrypcji 3 lata | 14 sztuk |
| 27 | Laminator | Szybki czas nagrzewania. Funkcja laminowania „na zimno”. System zapobiegający zacinaniu dokumentów. Możliwość laminowania w popularnych rozmiarach od wizytówki do A4. Automatyczne wyłączenie po ok. 30 minutach. Grubość folii do laminowania maks. 2 x 125 (250) mikronów. | 2 sztuki |
| 28 | Kamera do filmowania | Kamera do filmowania Panasonic HDC-HS80 lub urządzenie równoważne w zestawie z : Torbą do kamery Karta pamięci min. 16GB Akumulator litowo-jonowy Szmatka do czyszczenia foto Folia na ekran 16:9/ B414-169 Wyświetlacz: Rozdzielczość ekranu 230x400 pixeli Dane techniczne: Maksymalna ogniskowa (mm)1249 Minimalna ogniskowa (mm)33.7 System wideoHDD Maksymalna rozdzielczość (mpx)1.5 Rodzaj chipaCMOS Zoom cyfrowy (x-krotny)2000 Zoom optyczny (x-krotny)34 Rozmiar matrycy1/5.8'' Najkrótszy czas otwarcia migawki w sek.1/8000 Najdłuższy czas otwarcia migawki w sek.1/25 Rozdzielczość pionowa zdjęć (piksele)1296 Rozdzielczość pozioma zdjęć (piksele)2304 Maksymalna przysłona obiektywu szerokokątnego1.8 Maksymalna przysłona teleobiektywu4 Stabilizacja obrazu - optyczny stabilizator obrazu Zapis: Format wideo HDAVCHD Format zapisu16:9 / 4:3 Złącza: Złącze HDMI Złącze USB Wejście cyfrowenie Interfejs Firewire IEEE-1394nie Obsługiwane nośniki pamięci: Secure Digital CardSD/ SDHC/ SDXC Card Gwarancja minimum 3 lata | 1 sztuka |
| 29 | czytniki kodów kreskowych | czytniki do kodów kreskowych MK 9520 , lub produkt równoważny. | 4 sztuki |
| 30 | Przełączniki sieciowe do rozbudowy sieci | KABEL SIECIOWY Ethernet LAN UTP/Patchcord - długość 0.5m | 1 kmpl |
| 31 | Montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń | Montaż urządzeń, instalacja, oprogramowania. W meblach należy wykonać w odpowiednich miejscach otwory na kable. Przelotki należy dopasować kolorystycznie do istniejących mebli. Miejsca otworów należy ustalać z Zamawiającym. | komplet |

W związku z dokonanymi zmianami w treści Opisu przedmiotu zamówienia dot. Części 2  zamówienia zmianie ulega również treść Rozdziału 12 SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

# Rozdział 12

### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
we Wschowie ul. Rynek 1, II piętro pokój nr 20,  do dnia  11 czerwca 2013 r. do godz. 12:00.

  - Wymaga się, by oferta była dostarczona na adres Urzędu Miasta i Gminy 
we Wschowie, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, oraz opisane:

nazwa (firma) wykonawcy adres wykonawcy BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 67-400 WSCHOWA

OFERTA NA Zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie w związku ze zmianą siedziby” – Etap II Część 1 (urządzenia interaktywne) Nie otwierać przed dniem 11 czerwca 2013 r. godz. 12:30. lub „Zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie w związku ze zmianą siedziby” – etap II Część 2 (sprzęt elektroniczny) Nie otwierać przed dniem 11 czerwca 2013 r. godz. 12:30.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego lub poczty kurierskiej należy dodatkowo przesłać w drugiej zewnętrznej kopercie zaadresowanej w sposób następujący: Urząd Miasta  i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa - z dopiskiem „Oferta przetargowa”.

      - Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w / w opisem ponosi oferent.

2.  ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
 i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZAMIANA”,

- Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.                    Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

- Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy niezwłocznie.

3. OTWARCIE OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2013 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców których oferty zostaną otwarte, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert – jednak wyłącznie na ich wniosek.

- W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

oraz treść  pkt.7 w Rozdziale 8 SIWZ, która po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą (30 dni)  licząc od dnia upływu terminu składania ofert (tj. od dnia 11 czerwca 2013 r. do dnia 10 lipca 2013 r.).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wschowa, dnia 05 czerwca 2013 r.